Копировальный автомат «КОПИРКИН»

МОДИФИКАЦИИ «КОПИРКИН ОПТИМА» и «КОПИРКИН ПРИНТ»

ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТОРА

Версия документа от 01.10 .2008г.

Содержание

Введение	3

Общие сведения	4

Основные элементы аппарата	4

Вандалозащищенность	4

Расчетная нагрузка	5

Стекло экспонирования	5

Платежное оборудование	5

Подготовка к работе	6

Установка и подключение автомата	6

Логика работы с автоматом	7

Сервисное меню аппарата	8

Клавиатура	8

Структура меню	8

Счетчики	10

Загрузка сдачи	12

Конфигурация	12

Громкость	14

Мониторинг	14

Время/дата	15

Фискальный регистратор	16

Версия ПО	17

Техническое обслуживание	18

Бумага	18

Тонер-картридж	24

Принт-картридж (фотобарабан)	26

Застревание монет или посторонних предметов в монетоприемнике	28

Обслуживание монетоприемника с функцией выдачи сдачи	29

GSM-модуль	30

Очистка стекла экспонирования	34

Восстановление настроек копировального аппарата	34

Обслуживание купюроприемника	36

Поднятие столешницы	37

Заказ расходных материалов	37

Общие советы	38

Технические характеристики аппарата	39

Основные характеристики аппарата	39

Скорость работы	39

Конструктивные особенности	39

Габаритные размеры	39

Окружающая среда	40

Электрические характеристики	40

Примерный ресурс расходных материалов	40

Техническая поддержка	41

# Введение

Благодарим вас за приобретение копировального автомата Копиркин.

Надеемся, что работа с Копиркиным будет для вас приятной, а обслуживание не доставит серьезных хлопот.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всей информацией, представленной в данной инструкции, прежде чем приступить к эксплуатации автомата.

# Общие сведения

## Основные элементы аппарата

## Вандалозащищенность

Копиркин выполнен в металлическом антивандальном корпусе.

Тем не менее, при эксплуатации автомата нужно помнить о том, что при желании можно сломать все, что угодно.

Защита Копиркина рассчитана на кратковременные всплески агрессии (удар по корпусу кулаком или ногой и т.п.) Автомат не способен противостоять целенаправленному длительному агрессивному воздействию. Учитывайте это при выборе места установки.

## Расчетная нагрузка

Копировальный автомат Копиркин предназначен для установки в публичных местах и рассчитан на среднюю загрузку (7 000-20 000 копий в месяц).

В случае если фактическая нагрузка на автомат окажется больше, настоятельно рекомендуем установить рядом еще один Копиркин, что позволит разгрузить автоматы и избежать их преждевременного выхода из строя.

## Стекло экспонирования

Стекло экспонирования автомата по размеру больше, чем лист А4. При этом для захвата изображения может использоваться либо только область формата А4 (по умолчанию), либо вся поверхность стекла экспонирования с возможностью масштабирования изображения до А4 (при выборе функции «Масштаб» на клавиатуре пользователя). Максимальный размер оригинала, с которого можно снять копию – 35 х 22 см, что соответствует развороту общей тетради.

## Платежное оборудование

Копиркин комплектуется купюроприемником и монетоприемником.

Монетоприемник может быть как с функцией выдачи сдачи, так и без нее. В комплекте с монетоприемниками обоих типов идет съемная металлическая емкость для сбора монет (объемом 3,3 литра).

Купюроприемник аппарата рассчитан на 600 новых купюр. Фактический объем купюроприемника немного меньше из-за того, что оплата часто производится мятыми купюрами, которые занимают больше места в стекере.

В автомате реализована функция обнуления неиспользованных внесенных денег, аналогичная логике работы таксофона. Если пользователь, внесший деньги, на протяжении длительного времени не производит операций, внесенный кредит обнуляется (интервал сброса устанавливается в настройках аппарата). Сделано это для того, чтобы оставшийся кредит не использовался следующим пользователем.

# Подготовка к работе

## Установка и подключение автомата

Внимание! После транспортировки автомата в условиях холодного климата не включайте автомат сразу же после установки в помещении. Оставьте автомат на 2-3 часа, чтобы температура его внутренних элементов постепенно сравнялась с комнатной. Несоблюдение этого требования может привести к поломке автомата.

Обязательно размещайте автомат в местах с достаточной вентиляцией.

Внимание! Ни в коем случае не устанавливайте автомат вплотную к стене, так как при этом будут блокированы вентиляционные отверстия на задней стенке автомата, из-за чего он может выйти из строя.

Также не устанавливайте автомат вблизи радиаторов и прочих источников тепла.

Автомат можно прикрепить к полу с помощью анкерных болтов. Для этого в нижней части автомата предусмотрены специальные крепежные отверстия.

На задней стенке автомата рядом с гнездом для шнура 220В расположен выключатель питания. После установки автомата не забудьте перевести его в положение ON (I).

Копиркин оснащен вилкой с защитным заземлением.

Неправильное подключение провода заземления автомата может привести к поражению электрическим током.

При установке автомата произведите следующие действия:

При необходимости вкрутите в днище автомата ножки для регулировки по высоте (ножки поставляются в комплекте).

Снимите защитную полиэтиленовую пленку с панели инструкции.

Наклейте стикер с выбранной стоимостью копии на панель инструкции в специально отведенное для этого место (стикеры поставляются в комплекте с автоматом). Для этого открутите 4 болта по углам панели, снимите панель и сдвиньте защитное стекло в сторону.

Не забудьте указать на панели инструкции ваш телефон службы поддержки.

В сервисном меню аппарата (см. далее в данной инструкции) установите требуемые настройки.

Заложите в аппарат бумагу.

Для автомата с выдачей сдачи – загрузите монеты для сдачи в монетоприемник (см. раздел «Обслуживание монетоприемника с функцией выдачи сдачи» на с.30)

Для автомата с GSM-модулем – установите SIM-карту с отключенным PIN-кодом (см. раздел «GSM-модуль» на стр.31)

Для автомата модификации «Копиркин Принт» следуйте также указаниям дополнительной инструкции, прилагающейся к автомату.

## Логика работы с автоматом

Сразу после включения питания на дисплее автомата появится надпись

Готовый к работе автомат отобразит на дисплее:

Если нажать на кнопки клавиатуры пользователя, либо кнопку «СТАРТ» до внесения денег, автомат выведет на дисплей сообщение такого вида:

(где 3 рубля – установленная при настройке стоимость копии)

Внесенные деньги отражаются в сообщении:

После этого можно выбрать одну из дополнительных функций на клавиатуре пользователя. При этом на выбранной кнопке зажигается красный светодиод (если внесенных денег достаточно для операции); если нет, то появляется сообщение:

При нажатии на кнопку «Старт» на дисплее появится надпись:

После окончания копирования:

# Сервисное меню аппарата

Сервисное меню используется для настройки параметров работы аппарата.

## Клавиатура

Для работы с сервисным меню используется 4х-кнопочная клавиатура, расположенная внутри рабочего отсека аппарата (слева от лотков подачи бумаги).

|  | Режим перемещения по пунктам меню | Режим редактирования |
| --- | --- | --- |
| ( | Вход (удерж.) | Обнулить (удерж.) | Запомнить (удерж.) | + |
| ( | Выход (удерж.) | Сброс всех ошибок (удерж.) | Отмена (удерж.) | – |
| ( | ( | Сброс счетч. денег (удерж.) | Увеличить параметр | ( |
| ( | ( | Сброс счетч. бумаги (удерж.) | Уменьшить параметр | ( |

На сервисной клавиатуре есть красный светодиод-индикатор, который горит, если аппарат находится в состоянии ошибки. После устранения причины ошибки необходимо нажать и удерживать кнопку «Выход», что приведет к сбросу светодиода и выходу аппарата из состояния «Ошибка».

Сервисное меню организовано в виде списка разделов. Каждый раздел включает несколько пунктов или параметров, которые можно редактировать.

При нахождении в сервисном меню его разделы и параметры отображаются на штатном дисплее автомата.

Вход в сервисное меню и далее в выбранный раздел осуществляется с помощью нажатия и удержания кнопки «Вход». Выход из раздела, а затем из сервисного меню – с помощью нажатия и удержания кнопки «Выход». Для перемещения между разделами и параметрами пользуйтесь кнопками «(» и «(»

## Структура меню

Ниже приведена структура сервисного меню: разделы и входящие в них параметры.

Счетчики

Общий счетчик копий («Общий счетчик»)

Дневной счетчик бумаги («Счетчик бумаги»)

Дневной счетчик денег («Деньги (Д)»)

Общий счетчик денег («Деньги (О)»)

Тонер

Фотобарабан («Барабан»)

Монеты

Сдача («Сдача, руб.»)

Купюры

Загрузка сдачи

Конфигурация

Платежные средства («Плат. средства»)

Порог по бумаге

Цена копии

Время сброса кредита («Время сброса крд»)

Параметры

Максимальное количество копий с оригинала («Макс. кол. коп.»)

Количество лотков («Кол-во лотков»)

Громкость

Мониторинг

Время начала отправки SMS («Начало отправки»)

Время окончания отправки SMS («Конец отправки»)

Периодичность отправки в часах («Период СМС, ч.»)

Номер для SMS («Номер  телефона»)

Отправка SMS при инкассации («СМС при инкассации»)

SMS при включении автомата («СМС при вкл авт.»)

SMS при сбросе ошибки («СМС сброс ошибки»)

Ключ

Время/дата

Время

Дата

День недели

Фискальный регистратор

Тип фискального регистратора («Тип ФР»)

Последний z-отчет

Время z-отчета

Длина рулона кассовой ленты («Длина рулона, м») - это длина рулона ленты, который ставится в ФР

Использованная длина ленты («Исп.длина, см») - это длина рулона, которая уже израсходована.

Версия ПО

Переход в режим редактирования параметра (обозначается на дисплее « <- ») выполняется нажатием и удержанием кнопки «Вход».  Для изменения большинства параметров  служат кнопки «(» и «(».  Для сохранения установленного параметра нажмите и удерживайте кнопку «Запомнить». Для выхода из режима без сохранения изменений нажмите и удерживайте «Отмена».

Для некоторых  параметров (например, «Номер для SMS») реализована поразрядная настройка. Для перемещения между разрядами используйте кнопки «(» и «(». Для изменения значений разрядов – кнопки «+» и «–». Сохранение или отмена изменений производится вышеописанным образом.

## Счетчики

### Общий счетчик копий

Показывает суммарное количество копий, сделанных автоматом за все время эксплуатации. Не обнуляется и не редактируется.

### Дневной счетчик бумаги

«Дневной» счетчик бумаги показывает количество листов бумаги, использованных автоматом с момента последней закладки бумаги.

Таким образом, при каждом двустороннем копировании показания дневного счетчика будут увеличиваться на 1 (лист бумаги), а общего счетчика – на 2 (копии).

Дневной счетчик необходимо обнулять после каждой закладки бумаги.

Для обнуления счетчика нужно нажать и удерживать кнопку «Сброс счетч. бумаги» на сервисной клавиатуре (в сервисное меню при этом входить не нужно).  После вывода на дисплей сообщения «Обнулить счетчик бумаги?» нажать кнопку «Вход» (для отмены операции нажать «Выход»).

(Альтернативный способ обнуления счетчика -  войти в сервисное меню, выбрать пункт «Счетчик бумаги» и удерживать кнопку «Обнулить» до тех пор, пока счетчик не обнулится).

Если аппарат находится в состоянии «Ошибка. Закончилась бумага» (о чем  сигнализирует соответствующая надпись на дисплее и горящий красный светодиод ошибки на сервисной клавиатуре), то обнуление счетчика происходит автоматически после закладки бумаги и сброса ошибки с клавиатуры.

### Дневной счетчик денег

Данный счетчик добавлен для вашего удобства. Его можно использовать для отслеживания выручки между инкассациями (или за любой другой период времени). Он отображает сумму денег, внесенных в автомат с момента последнего обнуления счетчика.

Чтобы обнулить счетчик, нужно выбрать его в сервисном меню и удерживать кнопку «Обнулить» до тех пор, пока счетчик не станет равным нулю.

Существует быстрый способ обнуления счетчика. Для того чтобы обнулить счетчик, не входя в сервисное меню, достаточно нажать и удерживать кнопку «Сброс счетч. денег» сервисной клавиатуры. После вывода на дисплей сообщения «Обнулить счетчик денег?» нажать кнопку «Вход» (для отмены операции нажать «Выход»).

### Общий счетчик денег

Этот счетчик отображает общую сумму денег, прошедшую через автомат за все время его службы. Не обнуляется и не редактируется.

### Тонер

Счетчик количества копий, сделанных с момента последней замены тонер-картриджа.

После замены картриджа этот счетчик необходимо обнулить. Процедура аналогична обнулению счетчика бумаги.

### Фотобарабан

Счетчик количества копий, сделанных с момента последней замены фотобарабана.

После замены фотобарабана этот счетчик необходимо обнулить. Процедура аналогична обнулению счетчика бумаги.

### Монеты

Счетчик показывает общее количество и общую сумму монет всех номиналов, находящихся в автомате. Данный счетчик автоматически обнуляется при сбросе дневного счетчика денег, также он может быть обнулен отдельно от дневного счетчика по стандартной процедуре.

Важно! Показания данного счетчика отображают только те монеты, которые были сброшены в емкость для сбора монет. В автоматах с выдачей сдачи часть монет остается в монетоприемнике и заполняет трубы для выдачи сдачи. Эти монеты учитываются следующим счетчиком «Сдача» (см. ниже).

### Сдача

Счетчик сдачи показывает общее количество и сумму монет в трубах монетоприемника с функцией выдачи сдачи. Показания счетчика автоматически меняются в процессе загрузки и выдачи сдачи. Счетчик не обнуляется.

### Купюры

Счетчик показывает общее количество и общую сумму купюр всех номиналов, находящихся в автомате. Данный счетчик автоматически обнуляется при сбросе дневного счетчика денег, также он может быть обнулен отдельно от дневного счетчика по стандартной процедуре.

## Загрузка сдачи

Данный пункт меню предназначен для автоматов с функцией выдачи сдачи.

В режиме «Загрузка сдачи» аппарат показывает на дисплее текущий остаток монет в трубах монетоприемника.

Пока на дисплее выбран этот пункт меню, аппарат принимает вносимые монеты и увеличивает фискальные счетчики, но после выхода из меню внесенные деньги не отображаются в виде кредита.

Все внесенные в трубы монеты учитываются счетчиком «Сдача».

## Конфигурация

### Платежные средства

Этот пункт меню задает режим работы купюроприемника и монетоприемника.

Он не предназначен для изменения пользователем.

Изменение значения в этом пункте приведет к тому, что аппарат перестанет принимать деньги.

### Порог по бумаге

Важно!

Порог по бумаге – это количество копий, после которого аппарат перейдет в состояние «Мало бумаги». В состоянии «Мало бумаги» аппарат перестает принимать деньги, но позволяет последнему пользователю закончить копирование и использовать уже внесенный кредит.

После исчерпания внесенного кредита последним пользователем аппарат переходит в состояние «Закончилась бумага» и блокируется.

Для определения остатка бумаги аппарат использует пункт сервисного меню «Счетчик бумаги».

Крайне важно обнулять этот счетчик после каждой закладки бумаги.

Для того чтобы последний пользователь мог корректно завершать копирование, в автомат необходимо загружать бумаги больше, чем значение «Порог по бумаге».

Несмотря на то, что лотки аппарата рассчитаны на 550 листов бумаги, мы рекомендуем загружать в них не более 500 листов. При закладке бумаги сверх 500 листов копир в начале работы может захватывать по 2 листа сразу, что увеличивает вероятность застревания бумаги.

Рекомендованное значение порога по бумаге:

Автомат с 1 лотком: 450 листов

Автомат с 2 лотками: 950 листов

Полезная информация: для хранения открытой пачки с резервной бумагой в аппарате предусмотрена полочка, расположенная под копировальным модулем.

### Цена копии

Данный пункт меню используется для установки цены копии.

Шаг изменения параметра – 50 копеек.

### Время сброса кредита

Этот параметр позволяет настроить время в минутах, через которое внесенный пользователем  кредит обнулится, если аппарат долго не используется.

Данный параметр полезен для того, чтобы оставшийся кредит не использовался следующим пользователем.

### Параметры (конфигурация ксерокса)

Этот пункт меню позволяет задавать дополнительные параметры работы копировального аппарата. Значение пункта меню «Конфигурация ксерокса» представляет собой  число вида «0000000000». Каждый из разрядов этого числа отвечает за один из параметров работы ксерокса.

В данный момент используется только первый разряд – он отвечает за яркость копий.

0 – нормальная яркость

1 – повышенная яркость

2 – максимальная яркость

3 – минимальная яркость

4 – пониженная яркость

По умолчанию установлена нормальная яркость (значение 0).

Подобная нумерация связана с логикой работы копировального аппарата – настройка яркости в нем производится циклически:

(   Минимальная ( Пониженная ( Нормальная(  Повышенная(  Максимальная(

### Максимальное количество копий с оригинала

Данный параметр позволяет ограничить количество копий, которые пользователь может сделать с одного оригинала за один цикл копирования.

Не рекомендуется устанавливать для этого параметра большие значения, поскольку при этом увеличивается  риск окончания бумаги в процессе копирования.

### Количество лотков

Этот параметр настраивается один раз и сигнализирует аппарату о том, сколько лотков подачи в нем установлено.

Важно! При изменении этого параметра после выхода из меню аппарат необходимо перезагрузить, иначе изменения не вступят в силу.

### Громкость

Параметр позволяет регулировать громкость звуковых сигналов динамика (подаются при нажатии кнопок, выведении на дисплей предупреждений). Параметр варьируется от 0 до 150.

## Мониторинг

Раздел  меню используется только в автоматах, укомплектованных GSM-модулем.

### Время начала отправки SMS / Время окончания отправки SMS

Данные параметры задают границы ежедневного интервала времени, в течение которого на указанный телефонный номер периодически отправляются SMS-отчеты о состоянии автомата.

Как правило, интервал совпадает с графиком работы учреждения, где установлен автомат. Формат настройки – часы : минуты : секунды.

### Период SMS

Данная функция управляет периодичностью отправки SMS-отчетов в рамках заданного выше интервала. Настройка производится с шагом в 1 час. По умолчанию значение параметра равно 0 – это означает, что SMS отправляется только по запросу, либо при возникновении ошибки или уведомления.

### Номер для SMS

Номер мобильного телефона, на который автомат отсылает сообщения об ошибках и отчеты о своем состоянии.

### Отправка SMS при инкассации

Данная функция позволяет включить/отключить автоматическую отправку SMS-сообщения об инкассации. Сообщение отправляется в момент обнуления дневного счетчика денег.

### SMS при включении автомата

Позволяет включить автоматическую отправку SMS-сообщения в момент включения автомата.

### SMS при сбросе ошибки

Включает/отключает автоматическую отправку SMS-сообщения в момент выхода автомата из состояния ошибки. Таким образом, позволяет оперативно получить информацию о возобновлении работы автомата.

### Ключ

Служебный параметр, сигнализирующий о том, имеется ли в автомате GSM-модуль. Не требует изменений.

## Время/дата

### Время

Функция настройки точного времени на аппарате.

Формат настройки – часы : минуты  : секунды.

### Дата

Функция настройки текущей даты.

Формат настройки – дд/мм/гг

### День недели

Обозначает текущий день недели.

## Фискальный регистратор

Пункт меню используется только в автоматах, укомплектованных фискальным регистратором. Для настройки работы фискального регистратора пользуйтесь отдельной инструкцией, идущей в комплекте с таким автоматом.

### Тип фискального регистратора

Отображает модель фискального регистратора (ФР), установленного в автомате.

*В режиме редактирования можно просмотреть все модели ФР, работу с которыми поддерживает данная версия прошивки. На данный момент это только ФР «Прим 08».

### Последний z-отчет

Параметр показывает номер последнего z-отчета.

### Время z-отчета

Позволяет задать время ежедневного автоматического снятия z-отчета.

Формат настройки – часы : минуты : секунды.

### Длина рулона кассовой ленты

Задает длину рулона ленты, который используется в ФР. Стандартная длина рулона указывается в метрах.

### Использованная длина ленты

Показывает длину израсходованного куска ленты. Длина указывается в сантиметрах. Когда в рулоне остается меньше 10м, этой длины хватает примерно на 100 чеков, владельцу автомата (при наличии GSM-модуля) отправляется SMS-уведомление.

После замены ленты значение данного счетчика необходимо обнулить, иначе уведомление будет отправляться постоянно.

## Версия ПО

Справочный пункт меню, отображающий используемую версию прошивки.

Пожалуйста, сообщайте версию прошивки при обращении в службу поддержки.

# Техническое обслуживание

В данном разделе представлена информация об основных процедурах сервисного обслуживания автомата.

## Бумага

### Закладка бумаги

Аппарат Копиркин может оснащаться как одним, так и двумя лотками для бумаги.

В двухлотковом исполнении аппарат сначала берет всю бумагу из верхнего лотка, а затем из нижнего.

Каждый из лотков рассчитан максимум на 550 листов (рекомендуется загружать по 500 листов).

Процедура закладки бумаги в оба лотка одна и та же. Открывайте лотки по одному.

Важно: в лотки необходимо закладывать определенное количество бумаги, превышающее значение, установленное в параметре «Порог по бумаге» (см. раздел «Сервисное меню» --> «Порог по бумаге» в данном документе).

Если количество заложенных листов меньше, чем значение порога по бумаге, счетчики будут работать некорректно, что может привести к потере денег, внесенных пользователем.

Аппарат выводит на дисплей два типа сообщений об окончании бумаги.

Первый тип:

Означает превышение установленного порога по бумаге.

При этом автомат даст последнему клиенту закончить копирование на всю внесенную ранее сумму денег.

Второй тип:

Означает, что бумага в лотках закончилась полностью.

В обоих случаях дальнейший прием денег автоматом блокируется до пополнения запаса бумаги; при наличии GSM-модуля отправляется SMS-сообщение.

Порядок закладки бумаги

| ( | Выдвиньте лоток для бумаги. |  |
| --- | --- | --- |
| ( | Нажмите на прижимную пластину, чтобы она зафиксировалась в нижней части лотка. |  |
| ( | Сожмите рычажок и отодвиньте боковую направляющую, для облегчения закладки бумаги. |  |
| ( | Подготовьте стопку бумаги для закладки в лоток, распушив или перегнув ее вперед-назад. Выровняйте края на ровной поверхности. Это поможет разделить слипшиеся листы и снизит вероятность застревания бумаги. |  |
| ( | Уложите стопку в лоток. |  |
| ( | Проверьте, что бумага заходит под уголки. Не загружайте бумагу выше линии максимальной закладки. |  |
| ( | Сожмите рычажок и придвиньте боковую направляющую на место. Не придавливайте бумагу очень сильно, так как это может вызвать ее застревание. |  |
| ( | Важно! Если запас бумаги был пополнен, когда автомат находился в состоянии «НЕТ БУМАГИ» (после превышения порога или полного окончания бумаги), дневной счетчик бумаги обнуляется автоматически. Если вы пополняете запас бумаги, не дожидаясь превышения порога, не забудьте обнулить дневной счетчик. |

Совет: если у вас возникают проблемы при подаче бумаги, попробуйте перевернуть стопку листов бумаги другой стороной.

### Застревание бумаги

При застревании бумаги на дисплее появляется надпись

Работа автомата блокируется до устранения замятия; при наличии GSM-модуля отправляется SMS-сообщение.

Для устранения застревания выполните указанные ниже действия.

Важно. Чтобы застрявшая бумага не порвалась,

вытягивайте ее медленно и осторожно.

Застревание в зоне подачи бумаги

| ( | Выдвиньте лоток для бумаги. Выдвинув лоток до конца, немного приподнимите его переднюю часть, чтобы вытащить лоток из аппарата. |  |
| --- | --- | --- |
| ( | Удалите застрявшую бумагу, осторожно вытягивая ее из аппарата. Удалив застрявшую бумагу, перезагрузите аппарат с помощью тумблера на его задней стенке (либо откройте и закройте боковую крышку) и выведите его из состояния «Ошибка», нажав и удерживая кнопку «Сброс всех ошибок» на сервисной клавиатуре. |  |
| ( | Если вам не удается вытянуть и удалить бумагу, потяните защелку и откройте боковую крышку. Осторожно вытяните застрявшую бумагу в указанном направлении. |  |
| ( | Закройте крышку. Вставьте лоток для бумаги на место. Опустите заднюю часть лотка и совместите его заднюю кромку с соответствующим проемом в аппарате, после чего аккуратно вставьте лоток до упора. |  |

Застревание в зоне вывода бумаги

| ( | Нажмите на защелку и откройте боковую крышку. Внимание! Прежде чем открыть переднюю крышку, обязательно проверьте, что боковая крышка открыта. Откройте переднюю крышку. |  |
| --- | --- | --- |
| ( | Переведите вниз рычаг фьюзера. Это ослабит давление на бумагу. |  |
| ( | Поверните рычаг устранения застревания в направлении, указанном стрелкой, чтобы удалить бумагу из зоны вывода. Осторожно вытяните бумагу из зоны вывода. Внимание! В данной зоне находятся горячие элементы. Будьте осторожны. |  |
| ( | Поверните вверх рычаг фьюзера. |  |
| ( | Верните рычаг устранения застревания в первоначальное положение. Закройте переднюю и боковую крышки. |  |

## Тонер-картридж

Тонер-картридж содержит тонер-порошок, используемый при печати.

### Предполагаемый срок службы

Срок службы тонер-картриджа зависит от количества тонера, используемого для печати каждой страницы. Например, при копировании большого количества графики тонер-картридж придется менять чаще.

Заявленный ресурс тонер-картриджа составляет 8000 копий при 5% заполнении. Фактически (по опыту эксплуатации) картриджа хватает на 5000-6000 копий. Новый автомат поставляется со стартовым картриджем (ресурс около 50% от стандартного).

Когда заканчивается срок службы тонер-картриджа, на отпечатках появляются белые полосы, или плотность печати становится неравномерной.

Если тонер в картридже полностью заканчивается, автомат выводит на дисплей сообщение:

Прием денег приостанавливается до замены картриджа; при наличии GSM-модуля высылается сообщение об ошибке.

### Установка или замена тонер-картриджа

Внимание! Картридж нужно заменять при выключенном питании автомата.

| ( | Потяните за защелку и откройте боковую крышку. ВНИМАНИЕ! Перед тем как открыть переднюю крышку, обязательно проверьте, открыта ли боковая крышка. |  |
| --- | --- | --- |
| ( | Откройте переднюю крышку. |  |
| ( | Если рычаг фиксации картриджа находится в нижнем положении, то поверните рычаг вверх, пока он не зафиксируется. |  |
| ( | Извлеките использованный тонер-картридж. |  |
| ( | Достаньте новый тонер-картридж из упаковки. Осторожно встряхните его, чтобы растрясти тонер. Встряхнув картридж, вы сможете изготовить с его помощью больше копий. |  |
| ( | Задвиньте тонер-картридж в соответствующий проем аппарата до фиксации. |  |
| ( | Поверните рычаг фиксации картриджа вниз, чтобы он зафиксировался. Закройте переднюю и боковую крышки. |  |
| ( | Важно! Обнулите счетчик «Тонер» в сервисном меню. Для этого войдите в меню, выберите пункт «Тонер» и удерживайте клавишу «Обнулить» до тех пор, пока счетчик не примет значение 0. |

### Дозаправка тонер-картриджа

Тонер-картридж аппарата не предназначен для дозаправки, однако его дозаправка физически возможна.

Внимание: некорректная дозаправка картриджа может стать причиной потери гарантии.

Полезная информация. Каждый тонер-картридж оснащен специальным чипом-счетчиком, который хранит информацию об общем количестве сделанных копий. При достижении определенного порога счетчика (обычно 8000 копий) копировальный аппарат перестает работать.

Простая дозаправка картриджа тонером не приведет к возобновлению работы аппарата. После заправки необходимо либо обнулить счетчик чипа, либо заменить чип на новый. Тем не менее, у данной проблемы есть несколько решений.

За подробностями обращайтесь в специализированные компании в вашем городе.

Мы не можем рекомендовать заправку картриджей.

## Принт-картридж (фотобарабан)

Фотобарабан используется для перенесения копируемого документа на бумагу.

Этот компонент необходимо заменять после изготовления примерно 20000 копий.

Если на отпечатках появляются полосы или пятна, попробуйте почистить фоторецептор.
Для этого подключите оригинальную панель управления Xerox (поставляется в комплекте с автоматом) к разъему в правом верхнем углу платежного отсека  и выполните следующую последовательность действий:

Убедитесь, что в автомате есть бумага

Нажмите кнопку [Статус аппарата].

С помощью кнопок навигации выберите [Средства системного администратора] и нажмите [Ввести].

Выберите [Чистка барабана] и нажмите [Ввести].

Аппарат распечатает специальную страницу для очистки.

ВНИМАНИЕ! Не подвергайте зеленую поверхность фоторецептора длительному воздействию света. Избегайте попадания на фоторецептор прямых солнечных лучей и не дотрагивайтесь до его поверхности. Это может привести к повреждению фоторецептора или ухудшению качества печати.

### Установка или замена принт-картриджа (фотобарабана):

Внимание! Картридж нужно заменять при выключенном питании автомата.

| ( | Потяните за защелку и откройте боковую крышку. Внимание! Перед тем как открыть переднюю крышку, обязательно проверьте, открыта ли боковая крышка. |  |
| --- | --- | --- |
| ( | Откройте переднюю крышку. |  |
| ( | Если рычаг фиксации картриджа находится в нижнем положении, поверните рычаг вверх, пока он не зафиксируется. |  |
| ( | Чтобы заменить принт-картридж необходимо снять тонер-картридж. |  |
| ( | Извлеките использованный принт-картридж и вставьте на его место новый. |  |
| ( | Поверните рычаг фиксации картриджа вниз. Закройте переднюю и боковую крышки. |  |
| ( | Важно! Обнулите счетчик «Фотобарабан» в сервисном меню. Для этого войдите в меню, выберите пункт «Фотобарабан» и удерживайте клавишу «Обнулить» до тех пор, пока счетчик не примет значение 0. |

## Монетоприемник

### Застревание монет или посторонних предметов

При застревании монет или ином сбое работы монетоприемника на дисплее автомата появляется надпись:

Прием денег приостанавливается; при наличии GSM-модуля отправляется сообщение об ошибке (только для монетоприемников с выдачей сдачи).

Если нажатие на кнопку возврата монет не помогает, для очистки монетоприемника его необходимо снять.

Для снятия монетоприемника без функции выдачи сдачи: откройте платежный отсек, левой рукой слегка приподнимите монетоприемник вверх и потяните нижнюю часть из крепления. Затем отключите подсоединенный шлейф.

Чтобы установить монетоприемник на место, нажмите белую клавишу на его верхней части, и, удерживая ее нажатой, установите на место сначала верхнюю часть монетоприемника, затем легким нажатием верните в крепление нижнюю часть. Подсоедините обратно шлейф.

Для снятия монетоприемника с функцией выдачи сдачи потребуется открыть столешницу автомата (см. инструкцию далее в этом документе).

### Обслуживание монетоприемника с функцией выдачи сдачи

В зависимости от комплектации Копиркина в нем может присутствовать монетоприемник с функцией выдачи сдачи.

Конкретная модель монетоприемника может варьироваться, но в большинстве автоматов устанавливается монетоприемник NRI Currenza C2.

Монетоприемник с выдачей сдачи имеет 6 труб, в которые загружается сдача. Монеты, которые вносят пользователи, автоматически раскладываются по трубам, а если трубы заполнены, то сбрасываются в емкость для сбора монет.

Важно: в некоторых моделях монетоприемников всегда должен находиться неснижаемый остаток монет (3 монеты в каждой трубе). При загрузке в монетоприемник эти монеты на дисплее автомата не отображаются. При полном исчерпании сдачи монетоприемник все равно оставит по 3 монеты в каждой из труб. Такая работа является нормальной.

Внимательно следите за тем, чтобы в монетоприемнике всегда было достаточно сдачи, иначе работа автомата может быть нарушена.

В случае наличия в трубах монет на сумму меньше 50 рублей на дисплее автомата появляется надпись:

Или

– если сумма сдачи меньше 100, но больше 50 рублей.

Соответственно, прием крупных купюр в этих случаях приостанавливается.

При наличии GSM-модуля отправляется сообщение о недостаточном количестве сдачи. Это  сообщение отсылается каждый раз после включения автомата, пока запас сдачи не будет пополнен.

Оператору автоматов рекомендуется иметь запас монет,  которыми можно пополнить сдачу в случае ее исчерпания. Монеты в нужном количестве можно получить в большинстве банков.

### Пополнение запаса сдачи

Для корректной загрузки сдачи нужно войти в служебное меню и выбрать пункт «Загрузка сдачи». После этого загружать монеты по одной через штатное приемное отверстие для монет автомата.

По одной монете загружайте сдачу в штатное отверстие для монет до тех пор, пока автомат не начнет скидывать монеты в ящик.

По окончании загрузки сдачи выйдите из сервисного меню.

## GSM-модуль

GSM-модуль предназначен для удаленного слежения за состоянием автомата.

В случае возникновения любых проблем, модуль отсылает SMS-сообщение владельцу автомата.

Также GSM-модуль позволяет получить отчет о состоянии автомата по запросу.

### Настройка GSM-модуля

Модуль расположен в платежном отсеке на его левой внутренней стенке.

Для начала работы с GSM-модулем необходимо подключить антенну и установить SIM-карту в модем.

Антенну можно расположить как внутри аппарата (при условии хорошего приема), так и снаружи – на задней стенке аппарата.

Для проверки уровня приема сигнала установите SIM-карту в свой мобильный телефон и разместите его в выбранной точке. Если прием достаточно уверенный, снимите защитный слой с двустороннего скотча на корпусе антенны и закрепите ее в выбранной точке.

Важно! Чтобы избежать вандализма, располагайте антенну в тех местах, где она будет незаметна для клиентов – например, посередине задней стенки аппарата.

Закрепив антенну снаружи, пропустите кабель внутрь денежного отсека через специальное отверстие в задней стенке. Вставьте кабель в соответствующий порт на модеме и плотно закрутите (порт находится на задней стенке модема).

Затем необходимо установить в модуль SIM-карту с ненулевым балансом и в дальнейшем следить, чтобы на карте не заканчивались средства.

Важно! В устанавливаемой SIM-карте должен быть отключен запрос PIN-кода при включении. Для отключения PIN-кода SIM-карту можно вставить в обычный мобильный телефон и отключить код через меню телефона. Также должна быть отключена функция «Уведомление о доставке SMS».

Для установки SIM-карты нужно длинным острым предметом (например, зубочисткой или разогнутой скрепкой) нажать на желтую точку на лицевой поверхности GSM-модуля. При этом из модуля выдвинется каретка для SIM-карты.

Внимание! Будьте осторожны при установке SIM-карты, устанавливайте каретку той же стороной, которой она стояла изначально, иначе каретку можно повредить.

### Типы сообщений

Автомат генерирует следующие типы сообщений:

Отчет о состоянии (отправляется в ответ на запрос пользователя).

Сообщение о возникновении ошибки (отправляется сразу, однократно)

Оповещение о событии (настраивается по желанию пользователя)

Уведомление (отправляется сразу же после срабатывания порога и далее каждый раз после включения автомата)

### Отчет о состоянии

Для получения отчета на номер SIM-карты GSM модуля нужно отправить любое SMS-сообщение. В ответ на это сообщение GSM-модуль пришлет на телефон владельца, заданный в сервисном меню, полный отчет о состоянии автомата.

Пример отчета:

KPR;Error:PAPER;Money:15032/1270;Coins:126/350;Bills:82/920;Change:112;Copies:2344; Paper:120;Toner:5134;Drum:5134; ChkRest:23;

Префикс KPR добавлен в сообщение  для того, чтобы владелец автомата в будущем мог переключить отправку сообщений на короткий номер (например 4444). Многие провайдеры SMS-сервисов имеют только один номер и различают клиентов по первому слову в сообщении.

Расшифровка полей сообщения:

| Error:XXXXXXХХХ | текущая ошибка (при отсутствии ошибок здесь будет State:OK); |
| --- | --- |
| Money:XXXXХХ/ХХХХХ | счетчик денег (общий/дневной), в рублях; |
| Coins:XXXX/ХХХХХ | счетчик монет в ящике автомата (количество/сумма); |
| Bills:XXXX/ХХХХХ | счетчик купюр в купюрнике MDB (количество/сумма); |
| Change:XXXX | сумма монет в трубах монетоприемника с выдачей сдачи. *Если автомат без выдачи сдачи, параметр не выводится; |
| Copies:XXXXXX | общее количество копий, сделанное на автомате; |
| Paper:XXXX | счетчик копий на текущей зарядке бумаги; |
| Toner:XXXX | счетчик копий на текущем тонере; |
| Drum:XXXXX | счетчик копий на текущем барабане; |
| ChkRest:ХХХ | остаток чековой ленты, в метрах. *Если ФР не подключен, параметр не выводится. |

### Ошибки

Для сообщений об ошибке используется такой же формат, как и для отчетов о состоянии (если есть ошибка, она выводится в самом начале сообщения, что не даст пользователю ее пропустить).

Список ошибок:

JAM - замятие бумаги

PAPER - нет бумаги (выводится, когда автомат заблокирован либо по порогу срабатывания бумаги, либо по полному окончанию бумаги)

TONER - нет тонера

DRUM - конец барабана

COIN - сбой монетника (работает только в MDB-автоматах)

BILL - сбой купюрника (работает только в MDB-автоматах)

FR - сбой фискального регистратора

FR-NO-PAP – закончилась чековая лента в ФР

Все вышеуказанные ошибки – фатальные (при их возникновении аппарат блокируется). При выходе из строя купюроприемника автомат продолжает работать, но принимает только монеты.

Ошибки COIN и BILL отправляются только с автоматов с поддержкой MDB.

Совет: чтобы во время закладки бумаги при открытии лотков автомат не отправлял SMS об отсутствии бумаги, перед открытием лотков зайдите в сервисное меню и производите закладку, не выходя из меню.

Либо (для аппаратов с 2-мя лотками): открывайте лотки для закладки бумаги по очереди – сначала один, потом другой.

### Оповещения о событиях

Для событий используется такой же формат, как и для отчетов о состоянии (если есть событие, оно выводится в самом начале сообщения, что не даст пользователю его пропустить). Оповещения можно включить или отключить выборочно, по желанию пользователя.

Возможные события:

State:PowerON – включение питания
Status:MCollected – сброшен дневной счетчик денег
Status:BCollected – сброшен дневной счетчик купюр
Status:CCollected – сброшен дневной счетчик монет
Status:PaperLoaded – сброшен счетчик бумаги

### Уведомления

Уведомления предназначены для того, чтобы предупредить появление ошибки. Они отсылаются, пока аппарат еще работает, но уже подходит к критическому состоянию.

Список уведомлений:

- Заканчивается бумага – осталось менее 100 листов (определяется исходя из количества лотков и дневного счетчика копий, сообщение отправляется при проходе 400 или 900 копий соответственно)

- Заканчивается тонер (отсылается по прохождении 5000 копий на одном картридже, далее отсылается каждую 1000 копий до смены картриджа).

- Заканчивается ресурс фотобарабана (отсылается по прохождении 18000 копий на одном фотобарабане, далее отсылается каждую 1000 копий до смены барабана).

- Заканчивается сдача в монетоприемнике (отсылается, когда монет осталось меньше, чем на 150 рублей)

- Пропало питание 220В более чем на 10 мин

- Переполнен стекер купюроприемника

- В фискальном регистраторе заканчивается чековая лента (осталось меньше 10 метров, около 100 чеков)

Формат уведомления:

KPR;Warning:MESSAGE;

где MESSAGE - одно из следующих значений:

PAPER left X – мало бумаги;
CHANGE left X – мало сдачи;
TONER spent X – мало тонера;
DRUM spent X – ресурс фотобарабана заканчивается;
POWER off X – пропало питание;
BILL overflow – стекер купюроприемника переполнен;
KKM low paper – заканчивается чековая лента.

«X» обозначает в данном случае количество бумаги, копий и т.п.

Совет для владельцев сети автоматов:  чтобы быстрее идентифицировать, какой автомат отчитался о своем состоянии, сохраняйте номера всех SIM-карт в адресной книге телефона, на который будут приходить сообщения, и задавайте им понятные названия.

+79111231212

Нотариус ул.Ленина

Например:

## Очистка стекла экспонирования

Следите за тем, чтобы стекло экспонирования было чистым - это обеспечит наилучшее качество копий.  Рекомендуется очищать стекло несколько раз в месяц.

Для очистки стекла экспонирования слегка смочите водой мягкую ткань без ворса или бумажную салфетку. Очистите и протрите насухо поверхность стекла.

Внимание! НЕ используйте аэрозольные очистители, органические или сильные химические растворители и не наносите жидкость непосредственно на очищаемую поверхность.

## Восстановление настроек копировального аппарата

В некоторых случаях нормальная работа автомата может быть нарушена в связи со скачком напряжения в сети, заменой картриджей при включенном автомате и прочих внештатных ситуациях.

В подобных случаях установки ксерокса 4118p могут вернуться к значениям по умолчанию, что может привести к потере работоспособности автомата.

Для восстановления работоспособности к автомату нужно подключить штатную панель управления Xerox (поставляется в комплекте), зайти в режим настройки и проверить следующие пункты:

Системный язык должен быть установлен в значение “English”

Параметр “Machine Timeout” должен быть установлен в значение “OFF”

Режим копирования должен быть установлен в значение “Collated”

Для каждого из лотков должен быть установлен размер бумаги “A4”

Если хотя бы один из указанных параметров имеет другое значение, восстановите его с помощью кнопок на штатной панели управления Xerox.

## Обслуживание купюроприемника

При использовании мятых, грязных и рваных купюр возможны случаи их застревания в купюроприемнике.

Если это произойдет, автомат выдаст на дисплей сообщение:

и приостановит свою работу.

При наличии GSM-модуля будет отправлено сообщение об ошибке.

Купюроприемник также требует периодического обслуживания.

Если вы заметили, что участились зажевывания купюр, либо ухудшился процент распознавания купюр (купюроприемник берет купюры не с первого раза), это означает, что купюроприемник нужно почистить.

Купюроприемник ICT A7

## Поднятие столешницы

Некоторые операции по обслуживанию автомата (такие как замена платы управления, замена копира, замена монетоприемника с функцией выдачи сдачи и т.п.) требуют поднятия верхней части корпуса автомата (столешницы).

Столешница в автоматах не снимается, а поднимается вверх наподобие капота машины. Для этого на задней поверхности столешницы установлены петли.

Перед тем как поднять столешницу, нужно открутить 3 винта, как показано на картинке (два винта откручиваются через платежный отсек, один – через рабочий отсек).

Не забудьте снять правую боковую дверцу, прежде чем поднимать столешницу.

Если петель на задней поверхности столешницы нет, ваш автомат произведен ранее ноября 2007 года. В таком случае уточняйте процедуру снятия столешницы у наших технических специалистов.

## Заказ расходных материалов

Тонер-картридж и принт-картридж (фотобарабан) поставляются в виде модулей, заменяемых заказчиком. Приобрести картриджи вы можете у своего местного поставщика компьютерных комплектующих.

Номера картриджей по каталогу:

- Тонер-картридж: 006R01278

- Принт-картридж: 113R00671

## Общие советы

Хранение бумаги

Вплоть до момента закладки храните бумагу в оригинальной упаковке при температуре от 15oC до 30oC и относительной влажности от 10% до 70%. Не храните бумагу в сыром месте и в таких условиях, где она может сморщиться или покоробиться.

Окончание бумаги

В автомате реализовано два типа сообщений «Нет бумаги».

Сообщение «Нет бумаги (1)» означает, что сработал порог по бумаге, и автомат заблокировался (фактически небольшое количество бумаги в автомате еще есть).

Сообщение «Нет бумаги (2)» означает, что бумага полностью закончилась.

В любом случае вам потребуется дозаправить бумагу в аппарат.

Возврат денег пользователю

При возникновении сбоя аппарата, при котором пользователь потерял внесенные деньги, для ускорения обслуживания пользователей мы рекомендуем зачислять потерянные деньги на мобильный телефон клиента (это можно делать после проверки автомата сервисным инженером). Суммы потерянных денег в большинстве случаев будут маленькими, и встречаться ради них с клиентом не всегда рационально. Для удаленного зачисления денег можно заключить договор с системой e-port или Киберплат на проведение платежей через интернет.

Застревание монет

В случае, если в монетоприемник были брошены одновременно 2 монеты, и они застряли, можно попробовать протолкнуть одну из монет разогнутой скрепкой или другим подручным предметом (который целесообразно держать в аппарате).

Снятие клавиатуры пользователя

Если вы хотите отключить использование дополнительных функций, таких как регулировка количества копий, масштабирование и двусторонняя печать, клавиатура пользователя может быть закрыта заглушкой.

Для этого поднимите столешницу, открутите 4 винта, фиксирующие планку с клавиатурой пользователя, снимите планку и переверните другой стороной (с синей заглушкой). Снова зафиксируйте планку винтами. Опустите столешницу.

# Технические характеристики аппарата

## Основные характеристики аппарата

Режим копирования: черно-белый

Формат бумаги: A4

Лотки автоподачи: 550 или 1100 листов

Максимальная нагрузка: 20000 копий в месяц

Рекомендованная нагрузка: 7000 копий в месяц

Разрешение копирования: 600х600 точек на дюйм.

Печать нескольких копий с одного оригинала

Двустороннее копирование

Масштабирование до А4 (максимальный размер оригинала – 35 х 22 см)

Оснащен купюроприемником и монетоприемником

Стоимость копии - программируемая

Антивандальный металлический корпус

Отдельно запирающийся отсек для монетоприемника и купюроприемника

## Скорость работы

Время прогрева перед первой копией (при выходе из энергосберегающего режима): 20 секунд.
Скорость копирования в рабочем режиме: 1 копия - 10 секунд.

При изготовлении нескольких копий с одного оригинала скорость копирования увеличивается: 1 копия – 6 секунд.

## Конструктивные особенности

Возможность крепления к полу. Регулируемые по высоте ножки.

Отсек для хранения запасных пачек с бумагой, рассчитанный на 15 стандартных упаковок бумаги по 500 листов.

## Габаритные размеры

| Высота | 1045мм (с рекламной надстройкой) |
| --- | --- |
| Глубина | 465мм |
| Ширина | 840мм |

Вес аппарата: 76-90 кг (в  зависимости от комплектации).

## Окружающая среда

Температура окружающей среды

Допустимый диапазон: 10° – 32°C
Рекомендуемый диапазон: 16° – 30°C

Влажность воздуха

Допустимый диапазон: 20 – 80%
Рекомендуемый диапазон: 30 – 70%

## Электрические характеристики

Энергопотребление: 220-240 В, 3.5 A

Потребление электроэнергии:
Во время копирования: 400 Вт
В режиме готовности: 100 Вт
В режиме ожидания: 28 Вт

Среднее: 90 Вт (при нагрузке 200 копий/день)

Автомат оснащен сетевым фильтром для защиты от помех по питанию.

## Примерный ресурс расходных материалов

Тонер-картридж - 8000 копий
(Аппарат поставляется со стартовым тонер-картриджем на 4000 страниц)

Фотобарабан - 20000 копий

Ресурс тонер-картриджа определен в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752, разработанным для тестирования картриджей монохромных лазерных принтеров.

# Техническая поддержка

Мы всегда рады ответить на ваши вопросы и помочь с решением проблем.

Наш телефон: (495) 258-42-35 (многоканальный)

График работы службы технической поддержки:

с 10 до 19 часов по будним дням.

Прочая контактная информация доступна на сайте www.kopirkin.ru

(раздел Контакты).

# Text boxes

Транспортерная лента. Нужно периодически очищать от налипающей грязи.

Датчики. Протираются влажной тряпочкой (не используйте растворители).

9.0р.          3 копий

НАЖМИТЕ СТАРТ

НЕТ БУМАГИ (1)

ЗВОНИТЕ В СЕРВИС

ВНЕСИТЕ ДЕНЬГИ

3.0р. за копию

ВЛОЖИТЕ ОРИГИНАЛ

ВНЕСИТЕ ДЕНЬГИ

© 2006-2009 ООО «Лиском»

Линия

максимальной

закладки

Уголки

Ролики. Нужно периодически очищать от налипающей грязи.

ПОЖАЛУЙСТА,

ПОДОЖДИТЕ…

Заберите копии

и оригинал

9.0р.         3 копий

ИДЕТ КОПИРОВАНИЕ

НЕТ БУМАГИ (2)

ЗВОНИТЕ В СЕРВИС

ЗАМЯТИЕ БУМАГИ

ЗВОНИТЕ В СЕРВИС

ЗАКОНЧИЛСЯ ТОНЕР

ЗВОНИТЕ В СЕРВИС

ИЗВИНИТЕ АППАРАТ

НЕ РАБОТАЕТ

ИЗВИНИТЕ АППАРАТ

НЕ РАБОТАЕТ

ИЗВИНИТЕ АППАРАТ

НЕ РАБОТАЕТ

ИЗВИНИТЕ АППАРАТ

НЕ РАБОТАЕТ

НЕТ СДАЧИ. ПРИЕМ

1,2,5,10 р.

НЕТ СДАЧИ. ПРИЕМ

1,2,5,10,50 р.

СБОЙ МОНЕТОПРИЕМ

ЗВОНИТЕ В СЕРВИС

ИЗВИНИТЕ АППАРАТ

НЕ РАБОТАЕТ

СБОЙ КУПЮРОПРИЕМ

ЗВОНИТЕ В СЕРВИС

ИЗВИНИТЕ  АППАРАТ

НЕ РАБОТАЕТ

9.0р.         3 копий

НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ